11 环境风险评估

# 11.1环境风险评估概述

本项目已建成，原环评未开展过环境风险评价，本次现状评估遵照环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》以及环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）为指导，通过对项目进行风险识别和源项分析，进行风险评价，调查企业是否发生过风险事故，明确企业已采取的减缓风险的措施和应急预案，找出风险防范措施和应急预案不完善环节，提出整改措施，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。

项目自建设以来厂内未发生过环境风险事故，本次评价根据厂区实际建设情况进行评价。

# 11.2风险识别

11.2.1重大危险源识别

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）“长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元”定为重大危险源。项目原料、辅料和产品中涉及依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的规定，结合本项目实际情况，本的各类化学品辨识见表11-1。

表11-1  本项目危险化学品重大危险源辨识

| 序号 | 危险单元 | 危险物质 | 最大储量 （t） | 临界量 （t） | 是否重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产 单元 | 球化退火车间 | 天然气 | 0.03（40m3） | 50 | 否 |
| 2 |  | 线材酸 洗磷化 车间 | 强酸槽 | 15%～20%盐酸 | 8 | — | 否 |
| 3 |  |  | 中酸槽 | 10%～15%盐酸 | 8 | — | 否 |
| 4 |  |  | 弱酸槽 | 5%～10%盐酸 | 8 | — | 否 |
| 5 |  | 热处理车间 | 燃气热处理线 达克罗处理线 | 天然气 | 0.01（17.5m3） | 50 | 否 |
| 6 |  |  | 热处理线 | 甲醇 | 0.5 | 500 | 否 |
| 7 |  | 表面处理车间 | 磷化+电镀酸洗槽 | 8%盐酸 | 7.5 | — | 否 |
| 8 |  |  | 电镀出光槽 | 3%硝酸 | 2.5 | — | 否 |
| 9 |  | 锅炉房 | 天然气 | 0.01（13m3） | 50 | 否 |
| 10 | 存储 单元 | 线材酸洗磷化盐酸罐区 | 31%盐酸 | 8 | — | 否 |
| 11 |  | 表面处理盐酸罐区 | 31%盐酸 | 8 | — | 否 |
| 12 |  | 化学品仓库 | 硝酸 | 0.25 | 20 | 否 |
| 13 |  |  | 氢氧化钠 | 0.5 | — | 否 |
| 14 |  | 甲醇罐区 | 甲醇 | 2.5 | 500 | 否 |
| 注：天然气厂内不存储，管道存储量按15min输送量考虑；热处理车间甲醇在线量按15min消耗量计。 |

11.2.2 物质危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ／T169-2004）附录A.1、《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-2009）、《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）、《化工产品物性词典》及《毒理学数据》等相关资料来对本项目主要物料的毒性及其风险危害特性进行识别，物质危险性标准见表11-2。

表11-2  物质危险性标准

| 物质危险类别 | 级别 | LD50（大鼠经口） （mg/kg） | LD50（大鼠经皮） （mg/kg） | LC50（小鼠吸入，4h）（mg/L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | <5 | <10 | <0.1 | 剧毒物质 |
|  | 2 | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 0.1<LC50<0.5 |  |
|  | 3 | 25<LD50<200 | 50<LD50<400 | 0.5<LC50<2 | 一般毒物 |
| 易燃物质 | 1 | 在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）为≤20℃以下的物质 | 可燃气体 |
|  | 2 | 闪点低于21℃、沸点高于20℃的物质 | 易燃液体 |
|  | 3 | 闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可引起重大事故的物质 | 可燃液体 |
| 爆炸性物质 | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |

表11-3  盐酸理化性质及应急措施

| 品名 | 盐酸 | 别名 | 氢氯酸 | 英文名 | Hydrogen chloride |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理 化 性 质 | 分子式 | HCl | 分子量 | 36.46 | 熔点 | -114.2℃（纯） |
|  | 沸点 | 118.6℃（20%） | 相对密度 | （水=1)1.20 (空气=1)1.26 | 蒸气压 | 30.66kPa/21℃ |
|  | 外观与性状 | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味 |
|  | 溶解性 | 与水混溶，溶于碱液 |
| 稳定性 和危险性 | 稳定；能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气；遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体；与碱发生中合反应，并放出大量的热；具有强腐蚀性。 |
| 毒理学 资料 | 急性毒性：LD50900mg/kg(兔经口)；LC503124ppm，1小时(大鼠吸入) 健康危害：接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血、气管炎；刺激皮肤发生皮炎，慢性支气管炎等病变。误服盐酸中毒，可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等。 |
| 安全 防护 措施 | 呼吸系统防护 | 可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器 |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜 |
|  | 身体防护 | 穿工作服(防腐材料制作) |
|  | 手防护 | 戴橡胶手套 |
|  | 其他 | 工作后，淋浴更衣；单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用；保持良好的卫生习惯 |
| 应急措施 | 泄漏应急处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水。更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |
|  | 急救措施 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。 食入：误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 |
| 主要用途 | 主要用于重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业 |

表11-4  硝酸理化性质及应急措施

| 品名 | 硝酸 | 别名 | 硝镪水、镪水、氨氮水 | 英文名 | Nitric acid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理 化 性 质 | 分子式 | HNO3 | 分子量 | 63 | 熔点 | -42℃ |
|  | 沸点 | 83℃ | 相对密度 | 1.42 | 蒸气压 | 4.4kPa(20℃) |
|  | 外观与性状 | 纯品为无色透明发烟液体，有酸味 |
|  | 溶解性 | 与水混溶 |
| 稳定性 和危险性 | 稳定。具有强氧化性。与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。与碱金属能发生剧烈反应。具有强腐蚀性。燃烧(分解)产物：氧化氮 |
| 毒理学 资料 | 毒性：属高毒类。 硝酸盐的工业污染来自肥料生产、有机合成、炸药等工业污水。水体中氮的浓度为0.3mg/L时会明显促进和加速浮游植物(主要是藻类)的增殖生长。它一方面消耗水中大量溶解氧，使水生生物呼吸困难，造成鱼类和其他水生生物因缺氧而死亡，水质变得黑臭；另一方面，浮游植物毒素积蓄到临界浓度，也会对人体产生危害。在硅、磷及微量元素的联合作用下，水体的“富营养化”现象更甚，可发生“水华”或“赤潮”现象。对人、畜饮水、水产养殖、食品生产等方面元气会带来严重问题 |
| 安全 防护 措施 | 呼吸系统防护 | 可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器 |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜 |
|  | 身体防护 | 穿工作服(防腐材料制作) |
|  | 手防护 | 戴橡胶手套 |
|  | 其他 | 工作后，淋浴更衣；单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用；保持良好的卫生习惯 |
| 应急措施 | 泄漏应急处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。将地面洒上苏打灰，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃 |
|  | 急救措施 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。 食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 灭火方法：二氧化碳、砂土、雾状水、火场周围可用的灭火介质 |
| 主要用途 | 用途极广,主要用于化肥、染料、国防、炸药、冶金、医药等工业 |

表11-5  硼酸理化性质及应急措施

| 品名 | 硼酸 | 别名 |  | 英文名 | Orthoboric acid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理 化 性 质 | 分子式 | H3BO3 | 分子量 | 61.83 | 熔点 | 169℃ |
|  | 沸点 | 83℃ | 相对密度 | 1.42 |  |  |
|  | 外观与性状 | 白色结晶性粉末或无色微带珍珠状光泽的磷片或六角三斜结晶 |
|  | 溶解性 | 溶于水、酒精、甘油、醚类及香精油中，水溶液呈弱酸性 |
| 稳定性 和危险性 | 稳定。本品不燃，具刺激性。受高热分解放出有毒的气体，有害燃烧产物：氧化硼 |
| 毒理学 资料 | 工业生产中，仅见引起皮肤刺激、结膜炎、支气管炎，一般无中毒发生。口服引起急性中毒，主要表现为胃肠道症状，有恶心、呕吐、腹痛、腹泻等，继之发生脱水、休克、昏迷或急性肾功能衰竭，可有高热、肝肾损害和惊厥，重者可致死。皮肤出现广泛鲜红色疹，重者成剥脱性皮炎。本品易被损伤皮肤吸收引起中毒。慢性中毒：长期由胃肠道或皮肤吸收小量该品，可发生轻度消化道症状、皮炎、秃发以及肝肾损害 半数致死量(大鼠，经口)5.14g/kg。有刺激性。有毒，内服严重时导致死亡，致死最低量：成人口服640mg/kg，皮肤8.6g/kg，静脉内29mg/kg；婴儿口服200mg/kg |
| 安全 防护 措施 | 呼吸系统防护 | 空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器 |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜 |
|  | 身体防护 | 穿防毒物渗透工作服 |
|  | 手防护 | 戴橡胶手套 |
|  | 其他 | 工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯 |
| 应急措施 | 泄漏应急处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。小心扫起，转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。 操作注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与碱类、钾接触。搬运时轻装轻卸，保持包装完整，防止洒漏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与碱类、钾分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物 |
|  | 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。 食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医 灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处 |
| 主要用途 | 用途极广,用于玻璃、搪瓷、陶瓷、医药、冶金、皮革、染料、农药、肥料、纺织等工业 |

表11-6  氢氧化钠理化性质及应急措施

| 品名 | 氢氧化钠 | 别名 | 苛性钠；烧碱；火碱；固碱 | 英文名 | Sodium hydroxide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理 化 性 质 | 分子式 | NaOH | 分子量 | 40.01 | 熔点 | 318.4℃（纯） |
|  | 沸点 | 1390℃ | 相对密度 | （水=1)2.12 | 蒸气压 | 0.13kPa/739℃ |
|  | 外观与性状 | 白色不透明固体，易潮解 |
|  | 溶解性 | 易溶于水、乙醇、甘油，不容于丙酮 |
| 稳定性 和危险性 | 稳定；本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液；与酸发生中和反应并放热；具有强腐蚀性。 |
| 毒理学 资料 | 健康危害：本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |
| 安全 防护 措施 | 呼吸系统防护 | 必要时佩带防毒口罩 |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜 |
|  | 身体防护 | 穿工作服(防腐材料制作) |
|  | 手防护 | 戴橡胶手套 |
|  | 其他 | 工作后，淋浴更衣；注意个人清洁卫生。 |
| 应急措施 | 泄漏应急处理 | 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用洁清的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中，以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 |
|  | 急救措施 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。 食入：患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。 |
| 储运注意 事项 | 储存于干燥清洁的仓库内，注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。 |
| 主要用途 | 主要用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等 |

表11-7  甲烷理化性质

| 品名 | 甲烷 | 英文名 | methane；Marsh gas | 沸点 | -161.5℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理 化 性 质 | 分子量 | 16.04 | 熔点 | -207℃ |
|  | 相对密度 | (水=1)0.42(-164℃)；(空气=1)0.55 | 蒸汽压 | 53.32kPa/-168.8℃ |
|  | 外观气味 | 无色无臭气体 |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于醇、乙醚 |
|  | 稳定性 | 稳定 |
| 毒理 学资 料 | 一、健康危害 侵入途径：吸入。 健康危害：对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 二、毒理学资料及环境行为 毒性：属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25～30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。 急性毒性：小鼠吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用。 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 |
| 处理 | 一、泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 二、防护措施 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩带自吸过滤式防毒面具(半面罩)。眼睛防护：一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 三、急救措施 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |
| 主要用途 | 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造 |

表11-8  甲醇的理化性质

| 品名 | 甲醇 | 别名 | 木酒精 | 英文名称 | methyl alcohol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理 化 性 质 | 分子式 | CH4O | 分子量 | 32.04 | 熔点 | -97.8℃ |
|  | 沸点 | 64.8℃ | 相对密度 | (水=1)0.79 (空气=1)1.11 | 蒸气压 | 13.33kPa/21.2℃ |
|  | 外观气味 | 无色澄清液体，有刺激性气味 | 闪点 | 11℃ |
| 危险性 | 7(易燃液体)，稳定 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代谢性酸中毒。 急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼及上呼吸道刺激症状(口服有胃肠道刺激症状)；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。 慢性影响：神经衰弱综合征，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等 |
| 毒理学资料 | 毒性：属中等毒类。 急性毒性：LD505628mg/kg(大鼠经口)；15800mg/kg(兔经皮)；LC5082776mg/m3，4小时(大鼠吸入)；人经口5～10ml，潜伏期8～36小时，致昏迷；人经口15ml，48小时内产生视网膜炎，失明；人经口30～100ml中枢神经系统严重损害，呼吸衰弱，死亡。 亚急性和慢性毒性：大鼠吸入50mg/m3，12小时/天，3个月，在8～10周内可见到气管、支气管粘膜损害，大脑皮质细胞营养障碍等。 致突变性：微生物致突变：啤酒酵母菌12pph。DNA抑制：人类淋巴细胞300mmol/L。 生殖毒性：大鼠经口最低中毒浓度(TDL0)：7500mg/kg(孕7～19天)，对新生鼠行为有影响。大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)：20000ppm(7小时)，(孕1～22天)，引起肌肉骨骼、心血管系统和泌尿系统发育异常。 |
| 应急处理处置办法 | 一、泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。 |
|  | 二、防护措施 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面罩(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。 三、急救措施 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，用清水或1%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 |

本项目有毒物料的理化性质、毒性及危害性汇总见表11-9。

表11-9  本项目有毒物料的理化性质、毒性及危害性汇总

| 物料 | 半致死浓度LC50 | 立即威胁生命和健康IDLH | PC-STEL |
| --- | --- | --- | --- |
| 盐酸（氯化氢） | 3124ppm，1小时(大鼠吸入) | 150mg/m3 | — |
| 硝酸 | 49ppm，4小时（大鼠吸入） | 260mg/m3 | — |

注：半致死浓度数据来自《突发性污染事故中危险品档案库》，IDLH浓度来自《呼吸防护用品的选择、使用和维护》（GB/T18664-2002），PC-STEL值来自《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》。

11.2.3风险单元识别

1、装置存在的危险、有害因素分析

本项目主要危险生产装置包括天然气使用装置以及涉及盐酸、硝酸、氢氧化钠、甲醇等危险化学品的装置，具体包括：球化退火炉、热处理线、达克罗固化炉、锅炉等天然气利用设备，酸洗磷化车间和表面处理车间内设置的酸洗槽、脱脂槽、出光槽等，一旦装置出现事故，则可能导致有毒有害物质泄漏，引起中毒、火灾或爆炸事故，从而造成严重环境风险事故。

2、设备危险性分析

本项目各工序生产流程较简单，但如果生产、管理不善或操作失误，可能发生物料泄露事故，危及人身安全，污染环境。

电气设备和输电线路存在触电危险。由于电器设备本身缺陷或绝缘损坏、线头外露等未能及时发现和整改等原因，可能造成触电事故的发生。

本项目需使用大量的电机和泵等各类转动机械设备，这类设备的不正常运转会造成生产事故或电伤害。另外，大量转动机械的使用，会产生较强的噪音，造成噪音污染。

3、储存系统危险因素分析

本项目危险物料盐酸、硝酸、氢氧化钠等在厂内存储过程，若管理或转运操作不当，则会发生泄漏事故，造成大气、水体、土壤等的污染事故。

4、管道输送系统风险识别

本项目生产过程中不涉及原辅材料的管道输送，主要管道输送环节为各类废水的输送，若污水管道发生破裂，可能造成生产废水泄露事故。

5、运输装卸系统风险识别

项目装卸物料主要为线材、金属件、化学品等，装卸过程中如果发生化学品倾洒泄漏事故，可能造成环境污染事故和人身伤害。

本项目风险单元及风险类型主要见下表。

表11-10   厂区风险单元及风险类型一览表

| 编号 | 危险单位 | 风险类型 | 是否为重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球化退火车间 | 天然气泄漏、火灾、爆炸 | 否 |
| 2 | 线材酸洗磷化车间 | 酸液、碱液泄漏、污水泄漏 | 否 |
| 3 | 热处理车间 | 天然气泄漏、甲醇泄漏、污水泄漏、火灾、爆炸 | 否 |
| 4 | 表面处理车间 | 酸液、碱液泄漏、污水泄漏 | 否 |
| 5 | 锅炉房 | 天然气泄漏、火灾、爆炸 | 否 |
| 6 | 盐酸储罐区 | 盐酸泄漏 | 否 |
| 7 | 甲醇罐区 | 甲醇泄漏 | 否 |
| 8 | 污水收集及处理 | 污水泄漏 | 否 |

11.2.4 事故中的伴生/次生危险性分析

本项目涉及的各类酸液、甲醇等易挥发物料，一旦发生物料泄露，会有少量挥发进入空气中，影响周围大气环境，危害设备和人员安全，项目各类酸液、甲醇厂内存储量较小，泄露事故状态下及时收集处理，次生危害较小。

11.3风险源项分析

11.3.1典型事故案例分析

11.3.1.1典型事故案例

1、盐酸运输泄露事故

2009年3月31日上午9点35分，在临安市青山街道牧家桥往杭州方向路段，一辆满载盐酸的槽罐车与迎面开来的柴油车发生刮擦，导致槽罐车发生泄漏。

10点左右，消防官兵赶到现场，发现槽罐车罐体右侧有一条裂缝，满地都是泄漏出来的盐酸，空气中到处弥漫着盐酸气味，仍然还有少量盐酸从裂缝里往外泄漏。

消防官兵迅速对现场易燃、可燃物进行了排查，并用一支水枪对罐体和泄漏在路面的盐酸进行稀释。稀释过程中，为了尽量降低危害性，防止盐酸任意流淌危及周围农田、水源，经过有关部门协商，消防队员将这些泄漏的盐酸引到了路旁的水沟里，然后再用黄沙、生石灰进行掩埋。罐体内残留的盐酸，则使用专用的塑料桶进行导装。中午12点20分，险情被成功排除，事故没有造成人员伤亡，也没有对周围环境造成大的污染。

2、盐酸储存泄露事故

2009年4月15日深圳龙岗区坪地街道坪西社区田景实业有限公司发生一起工业稀盐酸泄漏事故，该公司盐酸五号储罐出口处管道破裂、罐体塌陷，造成盐酸泄漏，并挥发形成酸雾。接报后，龙岗区及街道安监、环保、应急以及公安、消防等职能部门，立即启动危险化学品泄漏应急处置预案，及时组织工厂员工和周边民众疏散，并采取稀释、碱性中和的办法处理泄漏盐酸，调用槽罐车清除残液。事故主要对公司的员工产生了影响，经环保部门证实，由于处置及时，事故未对厂区及周边的空气和水质造成大的影响。

11.3.1.2重点事故案例原因分析

根据资料报道，在95个国家登记的化学品事故中，发生突发性化学品事故的化学品物质形态比例及事故原因分析见表11-11。

表11-11  化学品事故分类情况

| 类别 | 名称 | 百分数(%) |
| --- | --- | --- |
| 化学品的物质形态 | 液体 | 45.4 |
|  | 液化气 | 27.6 |
|  | 气体 | 18.8 |
|  | 固体 | 8.2 |
| 事故来源 | 机械故障 | 34.2 |
|  | 碰撞事故 | 26.8 |
|  | 人为因素 | 22.8 |
|  | 外部因素 | 16.2 |

从上表可看出，液体化学品最易发生事故，机械故障最容易导致事故发生。近几年国内化工行业116次主要事故原因统计分析结果见表11-12。

表11-12  国内主要化工事故原因统计结果(引自《全国化工事故案例集》)

| 序号 | 主要事故原因 | 出现次数 | 所占百分比(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 违反操作规程 | 60 | 51.7 |
| 2 | 不懂技术操作 | 7 | 6.0 |
| 3 | 违反劳动纪律 | 5 | 4.3 |
| 4 | 指挥失误 | 2 | 1.7 |
| 5 | 缺乏现场检查 | 2 | 1.7 |
| 6 | 个人防护用具缺陷 | 1 | 0.9 |
| 7 | 设备缺陷 | 25 | 21.6 |
| 8 | 个人防护用具缺乏 | 9 | 7.8 |
| 9 | 设计缺陷 | 2 | 1.7 |
| 10 | 原料质量控制不严 | 1 | 0.9 |
| 11 | 操作失灵 | 1 | 0.9 |
| 12 | 没有安全规程 | 1 | 0.9 |
| 13 | 合计 | 116 | 100 |

由上表可见，由于违反操作规程、违反劳动纪律、不懂技术操作等人为因素发生的事故最多，占65%以上，因设备缺陷、设计缺陷等引起事故次数约占23.3%。

11.3.2 事故树分析

本项目生产主要是泄漏事故对环境的影响。项目顶端事故与基本事件关联见图10-1。

图11-1    顶端事故与基本事件管理图

图11-2 　项目危险物料存储、输送及使用环节事件树示意图

从以上分析可知，槽车、罐、槽、原料桶等设备物料泄漏，是主要的风险事故原因。风险事故对环境的影响与泄漏时间及各种应急处理措施的有效性密切相关。

11.3.3 事故类型

根据项目特点，确定项目在各原辅材料使用、储存及污染治理方面存在的事故源主要包括以下几方面：

1、废气污染事故

①盐酸储罐、甲醇储罐发生破裂，导致盐酸雾、甲醇等挥发，从而污染大气环境。

②天然气泄漏引发火灾、爆炸事故，从而造成大气污染事故。

2、废水污染事故

①线材酸洗磷化车间、表面处理车间各槽、盐酸储罐、甲醇储罐发生破裂发生破裂，从而引起槽液泄露，污染水体和土壤。

②污水收集管网发生破裂事故，废水外溢在厂区内漫流或者进入厂区雨水管网，污染地表水体和土壤。

3、危险废物污染事故

企业产生的危险废物种类繁多，若未严格按照《危险废物贮存污染控制标准》分类收集暂存，将会发生危险废物污染事故，从而污染附近河流水质或土壤。

4、化学品事故

化学品仓库内硝酸发生泄漏，污染环境空气、附近地表水体、土壤；烧碱、碳酸钠、硼酸等固体原料具有强腐蚀性，若泄漏遇水将可能染附近地表水体、土壤；上述化学品发生事故均可能会危及厂内人员健康、安全。有毒有害原料（如酸、碱、重金属盐）在贮运过程中由于碰撞、交通事故等原因有发生倾覆及泄露事故的可能。虽然发生机率小，但是一旦发生将会造成其外溢，对环境造成明显影响，甚至是重大影响。分析发生贮运系统泄露事故的主要原因有以下几个方面：①容器腐蚀、老化，年久失修、勉强使用；②材质不符合要求；③设备超期服役或安装不符合有关安全规定，如爆裂、机械故障等；④由于违章操作或作业，而引起事故。

5、污水处理设备故障

污水处理过程的风险因素主要是各污水处理单元由于设备不正常运转导致的含铬、含磷、含油、综合废水处理后达不到出水水质要求，从而导致排水超标。

# 11.3.4 事故发生概率

本工程可能出现的风险事故主要是盐酸等危险化学品的泄漏和酸雾吸收塔的泄漏，根据使用危险品行业的有关资料对引发风险事故概率的统计介绍，主要风险事故的概率见表11-13。此外，本工程大部分原料均使用汽车运输，因交通事故造成物质泄漏出现几率也较大。

表11-13  主要风险事故发生的概率与事故发生的频率

| 事故名称 | 发生概率 | 发生频率 | 对策反应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 容器、接头、镀槽等损坏及运输泄漏事故 | 10-1 | 可能发生 | 必须采取措施 |
| 盐酸泄漏事故 | 10-5 | 偶尔发生 | 采取对策 |
| 雷击或火灾引起严重泄漏事故 | 10-3 | 偶尔发生 | 采取对策 |
| 重大自然灾害引起事故 | 10-5～10-6 | 很难发生 | 注意关心 |

由上表可见，容器、接头、镀槽等损坏及运输泄漏事故的概率相对较大，发生概率为10-1次/年，即每10年大约发生一次。只要加强管理，及时采取措施，一般事故不会对环境造成太大影响。

11.4 环境风险防范措施

### 11.4.1风险防范管理措施

目前企业已制定了一定风险防范管理制度和措施，主要包括：

1、设立安全科，负责全厂的安全运营工作，聘请具有多年安全管理实际经验的人才担当，并设置了多名专职安全员；操作工人全部经岗位培训考核合格，取得安全作业证。

2、建立了较完善的安全生产管理制度，并设置奖惩措施，确保安全生产落实到生产中每一个环节。

3、注重职工的教育培训，定期对员工进行考核，时时防范事故的发生。

4、该项目所使用的烧碱、盐酸、硼酸、硝酸等均属危险化学品，一旦泄漏或向周围环境排放，将对环境造成严重污染。由于化学品的运输较其他货物的运输有更大的危险性，因此在运输中应特别小心谨慎、确保安全。为此，企业制定以下措施：

⑴合理规划了运输路线及时间，危化品运输、采购均与当地公安部门密切联系，严格遵守各项法律法规。

⑵危险物品的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。凡是用来盛装危险物质的容器，包括汽车槽(罐)车不得用来盛装其他物品，更不允许盛装食品。而车辆必须是各类专用货车，不能在任务紧急、车辆紧张的情况下使用两轮摩托车或三轮摩托车等担任危险物品的运输任务。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。运输路线选择上尽可能避开居民区、学校、医院、水源保护区、风景名胜区等环境敏感区以及城镇人群密集区，减轻对沿途环境的影响。

⑶公司制定登记检查制度。运输有毒和腐蚀性物品车辆的驾驶员和押运人员，在出车前必须检查防毒、防护用品和检查工具是否携带齐全有效。

5、加强环保设施的维护和检修，公司设立车间环保专员对各类废气、废水等环保设施进行维护，一旦发现事故隐患，立即停产检修，严禁出现风机失效、废气未收集无组织排放的情况。设置废水事故池，并与污水处理站连接，至少可容纳24h废水量，当发生污水处理站故障时，生产废水暂时贮存在该事故池内，待污水处理站正常运行后将事故池内废水排入厂内污水处理站处理。

6、厂内危险废物设置专门的危险废物暂存仓库，废酸液设置专门的废酸桶存放，并做好了防雨、防渗、防泄漏措施，决不允许滤渣等危险固废流失。

7、厂区采取了高标准的防渗措施，确保减轻对土壤和地下水的影响。

8、企业在生产岗位制定了严格的操作规范和防范措施，具体包括：

⑴在生产岗位设置了事故柜和相关急救器材、救生器防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。在装置易发生毒物污染的部位，设置急救冲洗设备、洗眼器和安全淋浴喷头等设施。

⑵制作各类危化品的标示牌和警示牌，提醒员工注意安全。

⑶企业在重点区域如污水处理站、车间内设置监控摄像头，24h实时监控，确保环保设施的正常运行。

### 11.4.2废气事故分析及防范

企业采取的废气环境风险防控措施主要是通过加强管理，确保废气收集系统和净化装置的正常运行，定期检查废气收集装置、净化装置、排气筒等设施的性能，杜绝非正常排气工况的出现。在废气收集系统和净化装置发生故障或效率降低时，立即采取停产检修措施，将废气对环境的影响降低到最低限度。

### 11.4.3废水事故分析及防范

11.4.3.1事故废水量计算

本项目潜在风险事故主要包括废液泄漏、火灾事故等，按同一时间发生一种风险事故考虑，则最大事故废水量考虑火灾事故情况下消防废水量。项目全厂消防水设计按40L/s，消防应急按3h考虑，则消防事故废水最大量为432m3，项目建设1座600m3事故水池，考虑初期雨水收集量96m3的余量，仍可满足事故废水的暂存要求。

11.4.3.2 事故情况废水防范措施分析

为防止发生事故，对地表水体和厂址所在浅层地下水造成污染，工程采取的水环境风险防范措施主要有以下方面：

1、防渗措施

项目厂区采取分区防渗，生产车间、污水收集管网、污水站、危险化学品库、事故水池及危废暂存场所等采取重点防渗，防渗等级满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18598-2001）和《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）要求。

2、事故废水收集措施

项目建设1座600m3事故水池，并于污水处理站通过管线连接。生产废水正常情况下通过输送管道至项目污水处理站处理后达标排放；污水处理系统发生故障情况下，生产废水通过管线打入事故水池暂存，带污水处理站检修完毕恢复正常后，再分批返回污水处理站处理。

3、污水站出水设置监测系统

厂区现状在厂区总排口建设安装了废水在线监控系统，监控因子为COD和氨氮；企业配备专业化验人员，定期对生产废水中铬等特征重金属因子进行人工化验，确保废水达标排放。

### 11.4.4固废事故排放分析及防范

固体废物风险事故主要是液体危险废物暂存装置如废酸液暂存桶泄漏事故以及危险废物转移过程泄漏事故等。企业已制定严格危险废物厂内转移操作规范，并建设专门的危险废物暂存场所，并进行了严格防渗处理，在加强管理的情况下，固废事故排放发生概率较低。

### 11.4.5化学品事故分析及防范

由于本项目使用的一定量的化学品，如盐酸、氢氧化钠、硝酸、硼酸、甲醇等，存在强腐蚀性、挥发性等危害，储存时具有泄露的风险，因此需要加以防范。

本项目用量相对较大的化学品主要是盐酸，项目设置单独的盐酸储罐区，酸洗磷化车间罐区设置于污水处理站控制室顶，屋顶地面采取了防腐防渗措施，并设置防雨棚，周边围墙进行了加高处理，内部容积能满足泄漏酸液的暂存要求。一旦发生泄漏事故，废酸液可在围堰内暂存，并及时通过防爆泵转移至备用暂存桶内。表面处理车间盐酸罐区设置在车间内，并建设围堰，采取了防腐防渗措施，发生泄漏后可在围堰内暂存，并及时通过防爆泵转移至备用暂存桶内。

化学品仓库主要是固体原料和小量桶装液体原料，液体原料存放区周围设置围堰，即便发生包装桶泄漏事故，因每桶量较少，可在围堰内暂存，并得到及时收集。

本次评价要求企业加强危险化学品的管理，不同类别、性质的化学品应分区存放、相互隔离，合理控制化学品的储存量。化学品管理由专人负责化学品的管理，非操作人员不得随意出入。加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求。做好药品的入库和出库登记记录，明确去向。同时应加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人防护措施，所有操作人员必须了解盐酸等化学品的有害作用及对患者的急救措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。

### 11.4.6污水处理设施故障及防范

生产废水中含有大量的重金属离子、石油类等污染物。污水处理站易发生的事故多为操作运行不当，或污染物浓度突然变化，致使污水处理效果下降，出水水质超标。一旦发生故障，应立即对故障排除处理，在故障不能排除时应立即停产，并将废水暂存在废水收集池内，如果废水收集池不能满足收集要求，开启废水导排泵，将过量生产废水导入事故水池暂存，确保废水不外排。待污水处理设施修复后，将事故池内的废水再打回污水处理站处理。

通过对本工程各类事故分析可知，造成风险事故的隐患取决于安全管理、操作管理水平等方面。一般引起风险事故的因素是多方面的，同一事故可能既有操作、管理方面的原因，又有工艺、设备方面的因素，因此先进的工艺、设备，完善安全设施以及高水平管理是减少事故发生的重要因素。

11.5三级防控体系建设分析

按鲁环发[2009]80号文《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》要求，根据项目建设现状，本项目三级应急防控体系建设情况分析如下：

一级防控措施：本项目甲醇罐区、盐酸罐区、化学品仓库桶装液体物料周围均设置围堰，事故废液、废水能得到有效收集，满足要求。

二级防控措施：本项目设置事故水池总容积为600m3，并与污水处理站、全厂事故导排系统连接，满足二级防控要求。

三级防控措施：厂区雨水总排口设置切换措施，可确保事故情况下消防废水不排出厂。

综上所述，企业已完善厂区三级防控体系建设，可有效降低环境风险隐患，防止事故情况下废液经雨水管线进入地表水水体。

# 11.6风险事故应急预案

企业已编制专门风险事故应急预案，并已在莱芜经济开发区环保局进行了备案，本次现状评估选取企业应急预案中主要内容进行说明。

### 11.6.1 企业应急指挥机构组成

公司成立了突发环境事件应急救援中心，下设应急指挥部：事故应急救援办公室设在综合管理部，日常工作由综合管理部、环保分管副总负责兼管。当发生火灾、中毒等重大事故时，以公司中层及以上领导干部为基础，组成突发环境事故救援指挥部，董事长任总指挥，负责全公司应急救援工作的组织和指挥。公司主管生产的副总任副总指挥，总指挥和副总指挥不在时，可由总工程师任指挥，综合管理部部长、采购部部长、物流部部长、装备部部长、办公室主任、各生产车间主任任副指挥组成临时指挥部，全权负责应急救援工作；夜间发生事故时，可由夜间值班领导小组组成临时指挥部，由值班副总任指挥，全权负责应急救援工作。企业应急指挥机构组成情况见表11-14。

表11-14  应急组织机构组成一览表

| 部门及职务 | 姓名 | 应急组织机构 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 董事长 | 徐铁成 | 总指挥 | 0634-6068068 |
| 生产部部长 | 王正伟 | 副总指挥 | 18606341609 |
| 综合管理部部长 | 宿文 | 调度中心 | 18663461068 |
| 冷成型车间主任 | 景小磊 | 应急抢救组组长 | 18606343938 |
| 热处理车间主任 | 陈锋 | 应急抢救组成员 | 18606349290 |
| 表面处理车间主任 | 樵发亮 | 应急抢救组成员 | 18606348316 |
| 材料改制车间主任 | 吴修峰 | 医疗救护组组长 | 18663411170 |
| 包装车间主任 | 李宁 | 医疗救护组组员 | 13561736064 |
| 装备部部长 | 周朋 | 设备物资组组长 | 18606343233 |
| 物流部部长 | 徐嘉凯 | 设备物资组组员 | 17606349551 |
| 采购部部长 | 朱司钊 | 设备物资组组员 | 18563403988 |
| 综合管理部 | 张璞 | 后勤保障组组长 | 18663476678 |
| 应急车辆司机 | 李刚 | 后勤保障组组员 | 18663407909 |
| 应急车辆司机 | 郑添翼 | 后勤保障组组员 | 18563403986 |
| 质量部部长 | 李红梅 | 环境监测组 | 18663450579 |
| 经济开发区环保局 0634-8558029 |

### 11.6.2 应急救援设施

公司需具备应急救援保障设备及器材，包括防护服、消防车、吊车、水喷淋系统、消防水泵、各式灭火器材、氧气呼吸器、氧气充填泵、氧气速生器、担架、防爆手电、对讲机、手提式扬声器、警戒围绳等，由生产部负责日常储备、保管和维护。除此之外，公司还配备一些常规检修器具及堵漏密封备件等，以便检测及排除事故时使用。

企业应急保障设施见表11-15。

表11-15  应急保障设施一览表

| 设施名称 | 类型 | 数量 | 作用 | 位置 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水口切断阀门 | 手动 | 1 | 切断 | 雨水总排口 | 王兴涛 | 13562965528 |
| 智能电动控制阀门 | 自动 | 1 | 切断 | 污水总排口 |  |  |
| 应急救援箱 | — | 6个 | 应急救援药品 | 各车间办公室 | 张璞 | 18663476678 |
| 氧气袋 | — | 5个 |  | 各车间办公室 |  |  |
| 药棉、绷带 | — | 各5卷 |  | 各车间办公室 |  |  |
| 全封式防护眼镜 | — | 5只 |  | 各车间办公室 |  |  |
| 洗眼液 | — | 6支 |  | 各车间办公室 |  |  |
| 酒精 | — | 4瓶 |  | 各车间办公室 |  |  |
| 创可贴 | — | 20贴 |  | 各车间办公室 |  |  |
| 可燃气体报警仪 及气体泄漏切断阀 | -- | 3套 | 火灾预警 | 车间天然气管道 | 周鹏 | 18606343233 |
| 事故水池 | 600m³ | 1个 | 储存事故污水 | 厂区西侧危废仓库北侧 |  |  |
| 木塞、螺栓、螺帽等 | — | 若干 | 应急堵漏 | 办公室 |  |  |
| 应急堵漏沙袋 | — | 若干 |  |  |  |  |
| 对讲机 | — | 10对 | 应急通讯设备 | 办公室、生产车间 |  |  |
| 安全带 | — | 2副 | 个人防护 | 办公室、生产车间 |  |  |
| 防毒面具 | — | 1个/人 | 个人防护 | 生产车间 |  |  |
| 防尘口罩 | — | 1个/人 | 个人防护 | 生产车间 |  |  |
| 防护手套 | — | 1个/人 | 个人防护 | 生产车间 |  |  |
| 消防沙 | — | 1 | 存放应急消防沙 | 配电室 |  |  |
| 洗眼器 | — | 2 | 紧急救护 | 表面处理车间、酸洗磷化车间 |  |  |
| 环形沟 | — | — | 事故废水导流 | 装置区四周 |  |  |
| 防爆泵 | — | 3 | 事故废水导流 | 罐区、装置区 |  |  |
| 消防水带 | DN65 | 71条 | 其他火灾 | 车间、办公楼 | 王正伟 | 18606341609 |
| 消防水枪 | — | 71 | 消防应急 | 车间、办公楼 |  |  |
| 消防桶、消防锨 | — | 20只 | 初起火灾扑救 | 消防沙池附近 |  |  |
| 推车式干粉灭火器 |  | 1 | 灭火 | 热处理车间 |  |  |
| 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8型 | 142个 | 灭火 | 车间、办公楼 |  |  |

### 11.6.3现场处置应急预案

### 11.6.3.1泄漏事故现场应急预案

根据厂区可能存在的泄漏环节，将从生产区和罐区两方面进行介绍泄漏时应急措施。

1、生产装置区发生泄漏

（1）发生泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。现场人员通过配备的无线对讲机紧急报到给生产操作控制中心，控制中心启动应急预案，并根据泄漏的程度，决定紧急停车或派遣现场人员进行堵漏处理。泄漏源较大时，装置作紧急停工处理，切断相应进出装置的原料和成品管线。

（2）应急抢险人员立即用沙包封堵装置环形沟外围，让事故水通过环形沟和导排系统进入事故水池。应急抢险组应根据现场情况按装置区确定净水、含物料污水管网走向、堵截和处理排放系统图分段堵截。

（3）应急抢险组人员及时用临时防爆泵将泄漏、冒跑的物料或其它物料人工装桶或抽上槽罐车拉走。

（4）医疗救护组根据现场情况做好救援工作，将受伤人员抬离事故源，根据污染物的特性实施救援，并及时跟周围医院联系。

（5）如发现事故水池无法容纳因大量消防、冷却水的使用增加的事故水，应急抢险人员立即投用污水处理站调节池储存事故水。

（6）通讯联络组通知莱芜市第三污水厂做好接纳高浓度临时污水的准备。污水厂立即进行生产调整，降低各事故池的污水液位；同时加大污水处理量，加大生化系统的处理负荷。

（7）应急抢险组安排专人对物料流经厂区的污水排水系统、明沟排水系统进行检查，根据情况用沙包对明沟采取分段阻拦收集物料。

（8）应急监测与应急预案同时启动，环境监测站分析人员严密监控装置区管沟及总排水口污水流向和污水浓度，并及时向总指挥汇报监控情况。

（9）安全警戒组根据当时风向及应急监测情况，做好事故现场人员的疏散，并做好现场隔离。

（10）事故结束后用防爆潜水泵将事故水泵入污水处理站处理。

（11）污水排放得到控制处理后，要“善始善终”，直至全部污水和残余物料得到彻底回收，不残留污染物在事故现场。

（12）事故处理过程中产生的废渣要收集好，最后由指挥部批准处理。

2、盐酸罐区发生泄漏

（1）迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。现场人员紧急报到给生产操作控制中心，控制中心启动应急预案。指挥部在获知罐区发生泄漏后，有物料输送时立即停止，并同时有应急抢险组或一线职工关闭泵进出口阀门，切断事故罐与相邻罐的连通阀。

（2）应急抢险人员立即关闭围堰区排雨水阀门，切断与外界联系，封堵围堰一切缺口和孔洞，防止大量物料进入下水系统污染水体，把泄漏物料截留在围堰内。

（3）医疗救护组将受伤人员从罐区泄漏源抬离现场，根据污染物的特性实施救援，并及时跟周围医院联系。

（4）若罐区围堰高度不够时，应急抢险人员应及时组织沙袋、砖等物资，垒高围堰，必要时增设外围围堰。

（5）根据现场情况，应急抢险人员及时安排用防爆液下泵将跑出物料转移至槽车回收。

（6）若是单纯的物料罐开裂泄漏，应急抢险人员应开泵开阀将残存物料送往临近罐组储存，并采用防爆液下泵回收围堰内物料。

（7）应急监测与应急预案同时启动，环境监测站分析人员严密监控储罐区周围管沟及总排水口污水流向和污水浓度，及时向总指挥汇报监控情况。

（8）安全警戒组根据当时风向及应急监测情况，做好事故现场人员的疏散，并做好现场隔离。

（9）消防过程泄漏源处产生大量污水，围堰内事故水输送不急时，应设临时液下泵将污水排往储罐周围管沟，进入事故水池。

发生泄漏应立即组织人员进行堵漏，具体堵漏措施见表11-16。

表11-16  泄漏堵漏方法

| 部位 | 形式 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 罐体 | 砂眼 | 使用螺丝加黏合剂旋进堵漏 |
|  | 缝隙 | 使用外封式卡具，待置换合格后焊补 |
|  | 孔洞 | 使用各种木楔、堵漏夹具待置换合格后焊补 |
|  | 裂口 | 使用外封式堵漏袋、待置换合格后焊补 |
| 管道 | 砂眼 | 使用螺丝加黏合剂旋进堵漏 |
|  | 缝隙 | 使用外封式卡具，待置换合格后焊补 |
|  | 孔洞 | 使用各种木楔、堵漏夹具，待置换合格后焊补 |
|  | 裂口 | 使用外封式卡具，待置换合格后焊补 |
| 阀门 | —— | 安全处理后更换 |
| 法兰 | —— | 使用专用法兰夹具、注入式堵漏胶堵漏或安全处理后更换中心垫 |

### 11.6.3.2火灾、爆炸事故消防废水现场处置应急预案

由于发生火灾时一般是消防人员执行灭火任务，环保人员很难进入现场。如果消防人员缺乏应对突发环境事件的专业知识，在救援行动过程中因处置不当可能会造成新的污染，甚至扩大污染程度，造成不必要的损失。本公司为防止消防废水引发次生环境污染，采取如下措施：

(1)应急救援组进行相关突发环境事件应急培训，熟知公司内环境风险物质、物料、装置、设备危险特性，具备一定的环境保护专业知识，熟知本公司的水环境污染防控体系、大气污染防治措施，降低因处置不当导致的环境污染事件，同时降低因对化学物质处置不当而造成不必要的伤亡。

(2)在发生火灾、爆炸事故时，经济开发区消防、公安、环保、安监等相关部门到场救援时，现场指挥组和应急救援组应报告清楚发生火灾的物料、装置、设备危险特性，以便上级部门做好准备，协同作战。

(3)在发生火灾、爆炸事故时，后勤保障组疏散周边群众,让物料燃烧完毕是最好的选择，但必须注意次生及高温状态挥发的有毒有害物质。

(4)设备物资组提前将厂区的雨、污水总排口全部切断，事故应急池污水进水阀门打开，以便事故废水自流进入事故水池。在火灾、爆炸现场控制住以后，将事故消防废水泵入污水处理站进行无害化处理。

(5)环境监测组对车间内明沟或围堰导流沟内的事故废水和污水处理站总排口出水进行定时监测，监测结果及时反馈现场指挥人员。

11.6.4 环境应急监测方案

若发生事故，应根据事故波及范围确定监测方案，监测人员应在必要的防护措施和保证安全的情况下进入处理现场采样。此外，监测方案应根据事故的具体情况由指挥部作调整和安排。

1、大气应急环境监测方案

监测因子：根据事故范围选择适当的监测因子。

监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下对氯化氢、颗粒物、甲醇、非甲烷总烃、CO等特征因子，每小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。

测点布设：按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能，设置2个监测点，具体见表11-17。

表11-17  大气环境监测点位一览表

| 大气监测 （下风向厂界、下风向最近敏感点） | 事故类型 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
|  | 泄漏事故 | 氯化氢、甲醇、非甲烷总烃 |
|  | 火灾、爆炸事故 | 烟尘、CO |

2、水环境应急环境监测方案

根据《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》要求，结合本项目的实际情况，需要求在含铬污水处理单元排口、全厂总排口和周围地表水体设置预警监测点。

监测因子：根据事故范围选择适当的监测因子。

监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。

测点布设具体位置见表11-18。

表11-18  水质监测断面布设一览表

| 监测点 | 位 置 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含铬废水处理单元出水口 | pH、总铬 |
| 2 | 厂区总排口 | pH、COD、石油类、总铬、锌、锰 |
| 3 | 嘶马河污水处理厂排水口下游500m断面 | pH、COD、石油类、总铬、锌、锰 |

3、应急环境监测设备

项目应急监测设备配置见本报告书“环境管理和监测计划”章节。

11.6.5 泄漏事故发生后人群疏散及撤离计划

(1)警戒疏散

当发生火灾、爆炸、危险品泄漏等事故时，后勤保障组应立即警戒事故现场，并打开最近通道，当消防车辆到达后，引导消防车辆进入事故现场，同时，禁止无关人员进入事故现场，组织与施救无关人员到安全地带。事故现场周围采用醒目隔离带围挡，严禁无关群众进入事故现场。

在运输途中发生泄漏，车辆驾驶员、押运员配带防毒面具，将车辆开到无人的偏僻处进行处理，禁止停留在人口密集或交通要道区域，并严禁无关人员靠近，立即拨打当地消防电话进行应急救援。

(2)现场人员清点

除应急救援人员在做好自身防护情况下进入危险区域外，其余人员应立即撤出。现场人员清点方式为：由各班组长负责清点本班人员，清点结果向各车间主任或副主任汇总，然后由各车间主任向应急指挥部报告。

(3)撤离方式、逃生路线

发生严重事故情况下，应急救援领导小组组长下达撤离事故现场的命令后，各班组成员应在班组长带领下，在后勤保障组指挥下，有序撤离，撤离过程严格按指定逃生路线撤离，服从后勤保障组的指挥，以便在发生意外时，可以进行及时有效的救治，缩短抢救人员的救援时间。

波及范围内主要为本公司及邻近公司职工，后勤保障小组应根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定疏散方向，疏散时需要用毛巾、衣物等沾湿或者沾纯碱水护住嘴鼻过滤毒气，事故发生时按照疏散路线向发生时上风向疏散。

在上风向隔离范围外设立紧急避难场所，紧急避难所应选择在地势平坦、交通方便、通风条件好的地方，以便事故扩大时及时转移群众。

### 11.6.6现场保护及洗消

1、现场保护

(1)事故处理期间，厂区进行警戒，禁止无关人员进入；

(2)事故处理结束后，事故发生部门、岗位实行警戒，未经应急指挥部批准，所有人员禁止进入事故现场；

(3)事故现场拍照、录像，除事故调查管理部门或人员外，需经总指挥批准；

(4)事故现场的设备、设施等对象证据不得随意移动和清除，抢险必须移动的需作好标记。

2、现场洗消

现场消洗产生的二次污染物主要为冲洗后的废水，送至事故水池，经水质检验后排入厂区污水处理站进一步处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》要求后进园区污水管网送莱芜市第三污水厂进行深度处理。当污水处理站末端清水池内水质仍不能满足标准要求，采用应急事故水泵将废水返回输送至事故水池之内。事故处理过程中产生的废渣要妥善收集，由调度中心统一处置。

### 11.6.7应急终止

### 11.6.7.1应急终止的条件

### 符合下列条件，即满足终止条件：

### (1)事故现场得到控制，事件条件已经消除；

### (2)污染源的泄漏或释放已降到规定的限值之内；

### (3)事件所造成的灾害已彻底消除，无继发可能；

### (4)事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

### (5)采取了必要的防护措施，以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

### 11.6.7.2应急终止的程序

### 各小组完成救援任务后，及时反馈信息，指挥部根据反馈信息，确认救援结束：

### (1)三级突发环境事件由调度中心决定终止救援，由调度中心主任下达终止命令；

### (2)二级突发环境事件由应急救援指挥部决定终止救援，由总指挥下达终止命令。应急救援指挥部向预防办公室下达应急救援终止命令，再由预防办公室向各救援小组转达应急救援终止命令；

### (3)一级突发环境事件由公司应急救援指挥部和政府部门相关领导共同决定终止救援，由总指挥向预防办公室下达救援终止命令。再由预防办公室向各救援小组和有关部门转达救援终止命令。

### 在未接总指挥解除警戒区命令前，应急疏散引导组要阻止无关人员进入警戒区。县环境监测站、厂区内环境应急监测人员到污染区对空气及污水口按照综合预案环境监测方案进行监测，经分析合格、确认安全性得到保证后，报告应急指挥部，由应急指挥部下达解除警戒区命令。

### 11.6.7.3应急终止后的行动

### (1)通知本单位相关部门、周边公司（或事业）单位、社区、社会关注区及人员事件危险已解除；

### (2)对事故现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化。

### (3)当事故得到控制后，成立事故处理小组，做好事故善后处理工作。在主管副总经理领导下，成立由生产处、办公室、后勤处等有关处室和发生事故的主管人员参加的事故调查小组，查明事故原因，检查事故现场，消除潜在隐患，落实防范措施，追究事故责任，调查事故人员伤亡、损失情况，拟定《事故调查报告》，并向上级有关部门汇报。在主管副总经理指导下，成立事故抢修组，研究抢修方案，消除事故隐患，为恢复生产做准备。在主管副总经理指导下，由办公室、财务处、后勤处等处室和事故发生单位的领导组成事故善后处理组。负责事故中受伤、中毒人员的医疗救护等善后处理工作，接待来访工作等。事故结案工作要在主管副总经理指导下，由事故调查组负责。

### (4)组织各专业组对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质、反应速度和应急过程等作出评价，并对应急预案不足之处提出的修改意见，同时编写应急救援工作总结报告。

### (5)参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

### (6)组织环境监测、环境评价人员及相关部门专家对事故进行污染损失评估。弄清楚污染状况和污染覆盖面，确定事故的波及范围和影响程度，对事故污染的经济损失进行评估，评价报告报环保局作为事故处理的依据。

# 11.7 风险评估小结

1、本项目涉及的危险化学品主要为盐酸、硝酸、氢氧化钠、天然气、甲醇等，未构成重大危险源，生产区及存储区具有一定的潜在危险性。主要事故源为化学品泄露、废气处理措施和污水处理措施故障事故。项目自建设以来厂内未发生过环境风险事故。

2、项目风险发生概率较低，厂区已采取一定的风险防控措施，环境风险事故能够得到一定控制，企业已编制并落实环境风险应急预案，环境风险事故能都得到有效控制，风险水平可接受。

# Text boxes

未造成事故

储罐、容器和管道泄露

未造成事故

监测仪表故障，经操作发现，关闭阀门

监测仪表已显示，立即关闭有关阀门

操作未发现或

阀门失灵

泄漏事故

自然扩散