# 14 环境管理及监测计划

# 14.1环境管理及环境监测制度现状调查

# 14.1.1环境管理机构概况

公司目前设立了环保科，负责全厂的安全、环保工作；车间设立环保专员，负责本车间的环保工作。公司已制定一系列环境保护制度，能够保证环保工作的正常有序开展。

# 14.1.2 环境保护职责与任务

(1)全面负责厂内环境管理工作，编制环保规划和计划，并组织实施。

(2)根据厂内各车间的生产工艺、技术状况和排污特点，制定厂内各车间及工段各污染源排放污染物的排放指标，并纳入全厂三废控制指标体系进行统一考核管理。

(3)制定环境监测制度，组织并监督环保监测站搞好各项监测工作并建立监测档案。

(4)负责定期检查和维护各项环保设施，保证其正常运行以使各项指标符合排放标准，对全厂排污总量控制要从严把关，并建立环保档案。

(5)搞好环保数据的统计工作和全厂环保资料的管理工作。

(6)定期对全厂职工进行环保知识和法律的宣传教育，组织各类技术培训，提高全厂职工的环保意识和人员素质。

(7)负责搞好全厂绿化工作。

车间环保专员的主要职责和任务包括：

(1)注意和掌握本车间生产排污和环保设施的运行情况，发现问题及时汇报，及时解决。

(2)负责车间(工段)的主要污染物排放量统计工作，随时了解掌握生产排污量是否正常，并及时汇报，同时协助公司环保科开展环保监督管理工作。

(3)在非正常情况下，可直接向厂内领导报告出现的环保问题。

### 14.1.3 环境保护管理规章制度

目前企业已经设立了多项环保管理规章制度，具体文件包括《山东九佳紧固件股份有限公司环保管理制度》、《环保奖惩制度》、《环保绩效考核制度》、《固体废物处置管理规定》、《废料管理规定》等，有效提高了员工的环保意识。

### 14.1.4 排污口规范

本项目已按照GB1556.2-1995《环境保护图形标志—排放口（源）》、GB15562.2《环境保护图形标志--固体废物贮存(处置)场》以及《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》（DB37/T2643-2014）中有关规定建立了规范的排污口。本项目各排污口具体情况见表14-1。

表14-1  本项目排污口要求一览表

| 危废标识 | 排气筒标识 |
| --- | --- |
| 固废仓库标识 | 空压站噪声标识 |
| 厂区污水总排口标识 | 废水总排口在线监控室 |

### 14.1.5 环境监测制度现状

目前企业厂区废水总排口已设置了废水水质在线监测装置，并与环保部门联网。目前企业尚未制定规范的监测制度和监测计划。

## 14.2存在的问题

目前企业未将环境信息公开纳入企业环保管理范围，尚未开展环境信息公开工作。目前企业尚未制定规范的监测制度和监测计划。

## 14.3 环境管理及环境监测制度改进措施

本次评估要求企业将环境信息公开制度纳入企业环保管理范围，按照《企业事业单位环境信息公开办法》的要求，依法公开企业污染防治设施的建设和运行情况等环境信息。

本次评估根据本项目的排污特点以及企业实际情况，制定环境监测计划，企业应按照本次制定的监测计划积极落实环境监测工作。具体监测计划见表14-2～14-5。

表14-2  项目污染源监测计划一览表

| 环境要素 | 监测位置 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 球化退火炉排气筒 | SO2、NOX、烟尘 | 每半年一次 |
|  | 线材酸洗磷化车间排气筒 | HCl、粉尘 | 每半年一次 |
|  | 燃气热处理线排气筒 | SO2、NOX、烟尘 | 每半年一次 |
|  | 抛丸和超声波清洗排气筒 | 粉尘、非甲烷总烃 | 每半年一次 |
|  | 达克罗固化排气筒 | SO2、NOX、烟尘、非甲烷总烃、铬酸雾 | 每半年一次 |
|  | 达克罗冷却排气筒 | 烟尘、非甲烷总烃 | 每半年一次 |
|  | 表面处理车间排气筒 | 颗粒物、HCl | 每半年一次 |
|  | 锅炉排气筒 | SO2、NOX、烟尘 | 每半年一次 |
| 废水 | 含铬废水处理出水口 | 水量、pH、总铬、六价铬、锌、全盐量 | 每天一次 |
|  | 厂区总排口 | pH、总铬、六价铬、锌、锰、石油类、总磷、全盐量 | 每天一次 |
|  |  | 水量、COD、氨氮 | 安装在线监测 |
| 固废 | 统计各类固废量 | 统计种类、产生量、处理方式、去向 | 每月统计一次 |

表14-3  项目厂界监测计划一览表

| 环境要素 | 监测位置 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 厂界 | SO2、NOX、颗粒物、HCl、非甲烷总烃、甲醇 | 每半年一次 |
| 噪声 | 厂界 | Leq | 每季度一次 |

表14-4  环境监控点监测计划一览表

| 环境要素 | 监测位置 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气 | 东邹村 | SO2、NOX、颗粒物、HCl、非甲烷总烃、甲醇、铬酸雾 | 每季度一次 |
| 地表水 | 莲河、嘶马河 | 水量、pH、COD、氨氮、六价铬、总铬、锌、锰、石油类 | 每季度一次 |
| 地下水 | 厂区监控点、东白龙 | pH、总硬度、氯化物、溶解性总固体、六价铬、总铬、锰、锌 | 每季度一次 |
| 土壤 | 厂址、西白龙村 | pH、铬、铅、铜、镉、锌、砷、汞、镍、石油类、阳离子交换量 | 每年一次 |

表14-5  事故风险状态下监测因子

| 大气监测 （下风向厂界、下风向最近敏感点） | 事故类型 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
|  | 泄漏事故 | 氯化氢、甲醇、非甲烷总烃 |
|  | 火灾、爆炸事故 | 烟尘、CO |
| 水环境监测 (含铬废水处理单元排放口、厂区排放口) | 泄露事故 | 水量、pH、COD、氨氮、六价铬、总铬、锰、锌、石油类 |
|  | 火灾、爆炸事故 |  |

14.1.2.3 监测仪器、设备

根据现场勘查，项目目前配备的环保监测设备见下表。

表14-6  监测仪器、设备配置一览表

| 序号 | 仪器名称 | 台数 | 仪器用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD水质在线分析仪（DEK-1001） | 1 | 在线监测COD | 常规 监测 |
| 2 | 氨氮水质在线分析仪（DEK-NH₃N） | 1 | 在线监测氨氮 |  |
| 3 | 多参数水质分析仪（WBXY--20A） | 1 | 日常监测pH、总铬、六价铬、锌、锰 |  |
| 1 | 便携式水质分析仪 | 1 | 事故情况下快速监测，水量、pH、COD、氨氮、总铬、锰、锌、石油类等 | 事故 监测 |
| 2 | 突发性事故气体快速检测箱 | 1 | 事故情况下快速监测， S02、NOX、颗粒物、HCl、非甲烷总烃、甲醇等 |  |

# 目前企业已具备一定的自主监测能力，企业无法自主检测的项目委托有资质的监测单位进行定期监测，能够对各项污染物的达标排放做到有效监督和管理。

# 由于企业产生的生产废水中涉及六价铬、总铬、锌、锰等重金属污染物，本次评估建议企业在含铬废水处理单元排放口和厂区废水总排口分别设置六价铬、总铬、锌、锰等因子在线监测装置，对上述污染因子进行实时监控。