# 15 其它

# 15.1厂址选择合理性分析及改进措施

## 15.1.1 符合城市规划要求

# 本项目位于泰钢不锈钢生态产业园A区，根据《莱芜经济开发区泰钢不锈钢生态产业园土地利用规划》（2014-2020），用地类型为工业用地，且已取得合法土地证，用地符合规划要求。

## 15.1.2 厂址选择合理性分析

1、对水源地影响较小

根据莱政办字[2016]25号《莱芜市人民政府办公室关于印发﹤莱芜市饮用水水源保护区划分方案﹥的通知》，距本项目最近的饮用水源地为叶马槽水源地，设置有1口水井，设置一级保护区1处，以水井井口为圆心半径50m范围区域，不设二级保护区。

本项目位于产业园A区内，该水源地保护区位于本项目SSW方向，水源保护区边界距本项目厂址约4.6km，区域地下水流向为自东北向西南，本项目厂址位于水源地地下水流向的侧方向。项目供水由自来水公司提供，水源为地表水库水，不开采地下水，项目污水经市政管网排入莱芜第三污水处理厂处理达标后排放，不会对水源地水质产生影响。

2、不位于不良地质区

项目所在莱芜经济开发区泰钢不锈钢生态产业园北侧临近铁矿采空区、南侧临近重度熔岩地质灾害区两类不利地质条件。在产业园区边界界定过程中避开了上述两类不利地质条件区。本项目厂址距小官庄铁矿矿区开采塌陷区距离约0.8km，不在塌陷区范围内。距莱城区公清一带熔岩塌陷区距离约2.3km，不在重度岩溶地质灾害区范围内。

3、基础设施较齐全

项目所在莱芜经济开发区泰钢不锈钢生态产业园A区，基础设施条件较好，区域有较完善的天然气、电力、供水、排水设施，且厂址东侧紧邻鹿鸣路，交通便利。

从城市规划、厂址周围条件等方面分析，本项目选址符合城市发展规划，选址避开了不利地质区，厂址具有交通便利、基础设施齐全等诸多有利因素，故本项目选址较合理。

## 15.2 相关政策符合性

15.2.1国家产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）(修正)》中的相关要求，本项目与国家产业政策符合性分析见表15-1。

表15-1  本项目产业政策符合性分析

| 《产业结构指导目录（2011年本）》(修正)规定 | 本项目情况 |
| --- | --- |
| 限制类 | 8.8级以下普通低档标准紧固件制造项目 | 本项目生产的紧固件均为8.8级以上紧固件，不属于限制类 |
| 淘汰类 | 含有毒有害氰化物电镀工艺（氰化金钾电镀金及氰化亚金钾镀金（2014年）；银、铜基合金及予镀铜打底工艺（暂缓淘汰）） | 本项目无镀金、镀银及镀铜工序，镀锌工序不含氰化物，不属于淘汰类 |
|  | 用重质耐火砖作为炉衬的热处理加热炉 | 本项目热处理炉不采用重质耐火砖作为炉衬，不属于淘汰类 |

由上表可知，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）(修正)》中的鼓励类、淘汰类和限制类，符合产业政策要求。

15.2.2 相关规划符合性

1、《山东省重金属污染综合防治“十二五”规划》符合性

根据2011年10月发布的《山东省重金属污染综合防治“十二五”规划》中的相关要求，分析本项目规划符合性，具体见表15-2。

表15-2  本项目与《山东省重金属污染综合防治“十二五”规划》符合性分析

| 分类 | 《山东省重金属污染综合防治“十二五”规划》要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防控 重点 | 重点防控铅、汞、镉、铬和类金属砷等；兼顾镍、银、铜、锌、钒、锰、钴、铊、锑等其他重金属污染物 | 本项目涉及重金属铬、锌、锰，其中铬属于重点防控重金属污染物 | 本项目不位于重点防控区，涉及重点防控对象铬,兼顾项锌、锰 |
|  | 重点防控区域为枣庄市滕州市、烟台市牟平区、烟台市招远市、威海市文登市、临沂市罗庄区、滨州市沾化县 | 本项目位于莱芜经济开发区泰钢不锈钢生态产业园A区，不位于重点防控区域 |  |
|  | 重点防控行业为有色金属冶炼及压延加工业(铜冶炼、铅锌冶炼等)，化学原料及化学制品制造业(基础化学原料制造和涂料、油墨、颜料及类似产品制造等)，铅蓄电池制造业，皮革及其制品业(皮革鞣制加工等)，金属制品业(电镀等) | 本项目生产流程包括电镀环节，属于重点防控行业 |  |
|  | 规划列出了38家重点防控企业 | 项目不属于规划中列出的38家重点防控企业 |  |
| 主要 任务 | 严格项目把关，对不符合产业政策的重金属落后产能和重金属产能严重过剩行业项目不予立项；严格环境影响评价审批，将新增产能与淘汰产能“等量置换”或“减量置换”，环境与健康风险评价、环境安全防护距离作为重金属排放建设项目环境影响评价审批的前提，对于不符合要求的“一票否决” | 项目符合产业政策要求，项目卫生防护距离满足要求 | 符合要求 |
|  | 南水北调工程沿线区域、各级饮用水水源保护区及其汇水区和补给区、因重金属污染导致环境质量不能稳定达标区域、大中城市及其近郊、居民集中区、对环境质量要求高的企业环境安全防护距离内,禁止新、改、扩建重金属排放建设项目 | 项目不位于南水北调工程沿线；项目所在区域附近饮用水水源地为叶马曹、莱矿、坡草洼水源保护区，本项目厂址位于该水源地准保护区边界西北方向约600m，区域地下水流向为自东北向西南，本项目厂址不位于水源地的保护区及其汇水区和补给区；项目卫生防护距离满足要求 | 符合要求 |
|  | 电镀行业淘汰含氰电镀工艺(电镀金、银、铜基合金及予镀铜打底工艺除外)。 | 本项目不涉及淘汰类工艺 | 符合要求 |
|  | 推行污染源全过程控制：金属制品业必须符合行业准入条件。新、改、扩建项目必须在工业园区内建设；应采用氯化钾镀锌、镀锌层低六价铬和无六价铬钝化、镀锌镍合金工艺及其他清洁生产工艺。 | 项目采用碱性无氰镀锌、三价铬钝化工艺，满足产业防控和清洁生产工艺要求 | 符合要求 |
|  | 污染源治理措施：电镀等表面处理(精饰)企业主要污染物为废水，应同类整合，园区化、区域式集中治污 | 项目各生产环节废水在厂区内集中治理后达标排入莱芜第三污水处理厂处理 | 符合要求 |
| 污染治理措施要求 | 重金属一般固体废物按照资源化、无害化的要求，综合利用，安全贮存。重金属选、冶企业应实施尾矿、冶炼渣综合利用方案。危险废物送交具有资质的单位进行无害化处理处置 | 本项目危险废物在厂内安全暂存，定期委托有资质单位处理 | 符合要求 |

### 综上所述，本项目符合山东省重金属污染综合防治“十二五”规划相关要求。

2、《大气污染防治行动计划》符合性

本项目与《大气污染防治行动计划》符合情况见表15-3。

表15-3  本项目与《大气污染防治行动计划》符合性分析

| 分类 | 文件要求 | 项目符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放 | （一）加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。 | 本项目周围尚未铺设蒸汽管网，项目蒸汽由自建天然气锅炉提供，待蒸汽管网到位后，项目改用集中供热 |
| 二、调整优化产业结构，推动产业转型升级 | （五）加快淘汰落后产能。结合产业发展实际和环境质量状况，进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确落后产能淘汰任务，倒逼产业转型升级。按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》的要求，采取经济、技术、法律和必要的行政手段，提前一年完成钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等21个重点行业的“十二五”落后产能淘汰任务。 | 本项目不属于2011年产业政策中淘汰类项目 |
| 三、加快企业技术改造，提高科技创新能力 | （八）强化科技研发和推广。加强脱硫、脱硝、高效除尘、挥发性有机物控制、柴油机（车）排放净化、环境监测，以及新能源汽车、智能电网等方面的技术研发，推进技术成果转化应用。加强大气污染治理先进技术、管理经验等方面的国际交流与合作。 | 本项目对各废气产生环节采取了严格的废气收集和治理措施 |
| 五、严格节能环保准入，优化产业空间布局 | （十六）调整产业布局。按照主体功能区规划要求，合理确定重点产业发展布局、结构和规模，重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区。所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设；违规建设的，要依法进行处罚。加强产业政策在产业转移过程中的引导与约束作用，严格限制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。加强对各类产业发展规划的环境影响评价。在东部、中部和西部地区实施差别化的产业政策，对京津冀、长三角、珠三角等区域提出更高的节能环保要求。强化环境监管，严禁落后产能转移。 | 本项目项目选址位于莱芜经济开发区泰钢不锈钢生态产业园A区，用地类型为工业用地，符合园区规划和产业定位 |

3、《水污染防治行动计划》符合性

本项目与《水污染防治行动计划》符合情况见表15-4。

表15-4  本项目与《水污染防治行动计划》符合性分析

| 分类 | 文件要求 | 项目符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 全面控制污染物排放 | 2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目 | 本项目符合国家产业政策 |
|  | 专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换 | 本项目涉及电镀行业，属于现有企业，不属于新建、改建、扩建 |

4、《山东省2013-2020年大气污染防治规划二期行动计划（2016-2017年）》符合性

项目与《山东省2013-2020年大气污染防治规划二期行动计划（2016-2017年）》符合情况见表15-5。

表15-5  项目与《山东省2013-2020年大气污染防治规划》符合性分析

| 文件要求 | 项目符合性分析 |
| --- | --- |
| 能源和产业结构调整。一是全面推进煤炭清洁高效利用。严格控制煤炭消费总量，加强煤炭质量全过程监管，大力推进散煤燃烧综合治理。。。。三是大力发展清洁能源。加大天然气、煤制天然气、煤层气供应与利用力度，积极发展生物质、太阳能、风电等清洁能源，力争到2017年底，全省清洁能源装机达到1490万千瓦。。。。。。。五是加大产业结构调整力度。大力推进违规建设项目清理整顿，2016年完成整改。严格环境准入，以区域性大气污染物排放标准引导产业布局优化。加快淘汰落后产能，积极化解过剩产能，强化重点行业产能控制。六是强化热电联供，淘汰分散小锅炉。积极发展热电联产，推行集中供热，供热管网覆盖不到的地区，实施煤改气、煤改电或燃煤锅炉超低排放改造。 | 本项目周围尚未铺设蒸汽管网，本项目蒸汽由自建燃气锅炉提供，待蒸汽管网到位后，项目改用集中供热；本项目属于违规建设项目，本次开展现状评价，督促企业完成整改和完善环保手续 |
| 工业污染综合治理。。。。二是深化传统行业污染治理。对不具备超低排放改造条件的燃煤机组和锅炉进行污染治理提标改造，加强钢铁、焦化、石化、有色金属、建材等重点行业大气污染治理，确保稳定达到《山东省区域性大气污染物综合排放标准》等地方性污染物排放标准相应时段要求。三是加快推进挥发性有机物治理。到2017年底，全面完成石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物治理工作，达到挥发性有机物控制标准要求。四是强化有毒有害气体治理。严格执行有毒空气污染物的相关排放标准与防治技术规范，开展有毒废气污染协同控制 | 本项目各项污染物排放均能满足山东省区域性大气污染物综合排放标准对应时段排放标准要求；项目针对特征污染物HCl等采取了严格治理措施，能够达标排放 |

5、《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》符合性

本项目与《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》符合性见表15-6。

表15-6  项目与《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》符合性分析

| 分类 | 文件要求 | 项目符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| （一）实施综合治理，强化污染物协同减排 | 1.全面淘汰燃煤小锅炉。到 2017 年底，北京市、天津市、河北省、山西省和山东省所有工业园区以及化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚的地区，逐步取消自备燃煤锅炉，改用天然气等清洁能源或由周边热电厂集中供热 | 本项目周围尚未铺设蒸汽管网，本项目蒸汽由自建燃汽锅炉提供 |
|  | 3.深化面源污染治理。强化施工工地扬尘环境监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。将施工扬尘污染控制情况纳入建筑企业信用管理系统，作为招投标的重要依据 | 本项目施工期严格按要求进行 |
| （三）调整产业结构，优化区域经济布局 | 10.严格产业和环境准入。京津冀及周边地区不得审批钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业新增产能项目。北京市、天津市、河北省、山东省不再审批炼焦、有色、电石、铁合金等新增产能项目，山西省、内蒙古自治区（临近京津冀的地区）不再审批炼焦、电石、铁合金等新增产能项目 | 本项目不属于文件中的产能严重过剩的行业 |

15.2.3 本项目符合相关审批要求

1、鲁环函[2012]263号文符合性分析

本项目与鲁环函[2012]263号文规定的审批原则对比情况见表15-7。

表15-7  本项目与鲁环函[2012]263号文相关审批要求符合情况

| 分 类 | 鲁环函[2012]263号文要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 与规划环评相协调 | 行业或园区规划变更应及时履行规划环评手续。未履行规划环评变更手续的不予受理和审批原批准规划范围外的建设项目环评文件 | 本项目位于莱芜经济开发区泰钢不锈钢生态产业园A区，园区区域环评已通过审批 | 符合 |
|  | 重点行业建设项目必须进入工业园区。化工石化等重点行业新上项目应按规定进入国务院和省政府批准设立的经济开发区、高新技术开发区等开发区以及县级以上人民政府确定的各类产业集聚区、工业园区 | 项目厂址位于莱芜经济开发区，选址符合要求 |  |
| 加强环境风险管理的要求 | 所有新、扩、改建设项目，均应在其环境影响评价文件中设置环境风险评价的专题章节，对建设项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等如实做出评价，提出科学可行的预警监测措施、应急处置措施和应急预案 | 报告书已设置环境风险评价专题章节，并从环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等方面详细进行了分析，并提出应急措施和应急预案 | 符合 |
|  | 所有危险化学品生产、储存建设项目，选址必须在依法规划的专门区域内 | 本项目位于莱芜经济开发区，符合产业安全发展布局 | 符合 |
| 审批限制性要求 | 对国家明令淘汰、禁止建设、不符合国家产业政策的建设项目禁批 | 本项目不属于明令淘汰、禁止建设项目，符合国家产业政策要求 | 不属于禁批、限批项目，符合审批要求 |
|  | 对污染物排放量大，高能耗、高物耗、高水耗项目，其环评文件必须在产业规划环评通过后方可进行环评审查工作，污染物不能达标排放的建设项目禁批 | 本项目各类污染物能够达标排放 |  |
|  | 对于环境质量不能满足环境功能区要求、没有完成减排任务的企业的建设项目、没有总量指标的建设项目禁批 | 环境质量满足环境功能区要求，本次评价需申请总量指标 |  |
|  | 自然保护区核心区、缓冲区内的建设项目禁批；在饮用水水源一级保护区内与供水设施和保护水源无关的建设项目禁批；在饮用水水源二级保护区内有污染物排放的建设项目禁批；在饮用水水源准保护区内新建、扩建可能污染水体的建设项目禁批，改建、迁建建设项目不得增加排污量 | 本项目厂址位于莱芜经济开发区泰钢不锈钢生态产业园A区，厂址用地为工业用地，不在自然保护区或饮用水水源一级、二级和准保护区内 |  |
| 区域、流域和企业限批 | 对毗邻居民区的化工等有环境风险的项目要禁批 | 项目不属于化工项目，无重大风险源，经采取风险防范措施后，风险值较小 |  |
|  | 城市规划区内、经济技术开发区和高新技术产业开发区等工业园区之外，对有污染的新上项目禁批 | 本项目位于莱芜经济开发区泰钢不锈钢生态产业园A区 |  |
|  | 是否处在因执行环评和“三同时”制度存在问题而被限批的园区、县市 | 不位于区域限批范围内 |  |
|  | 企业是否出现建设项目环境违法行为且限期整改未完成或已批项目未按规定时限申请竣工环境保护验收或验收未予通过等情况 | 项目属于违规项目，本次环评属于现状评价 |  |
|  | 南水北调核心保护区外延15公里之内有污水排放的建设项目、南水北调工程沿线区域涉及重金属排放、危险化学品等的建设项目禁批；沿线区域内不得新建、改建、扩建污染严重的项目；南水北调流域行政辖区内的重点河流水环境质量未达到省环保厅确定的年度改善目标的，对增加废水排放及其主要污染物排放量的新上项目禁批 | 项目不位于南水北调核心保护区外延15公里之内 |  |
|  | 涉及重金属污染物排放的项目必须按照国家和省重金属污染综合防治“十二五”规划的要求严格把关，必须有市一级区域产业布局规划，重点区域还必须有市一级污染防治规划，其规划必须通过规划环评审批。 | 本项目位于莱芜经济开发区泰钢不锈钢生态产业园A区，本项目涉及重金属铬、锌、锰，项目不位于重金属重点控制区域 | 不属于禁批、限批项目，符合审批要求 |
|  | 遵循按照“以大带小”、“以新带老”以及新增产能与淘汰产能“等量置换”或“减量置换”原则，明确具体的重金属污染物排放量的替代来源，并经省环保厅确认指标，实现非重点区域重金属污染物新增排放量零增长，重点区域重金属污染物排放量减排达到规划目标要求 | 本项目涉及重金属铬、锌、锰，其中铬属于山东省重金属十二五防治规划中重点控制的5项元素 |  |
|  | 要科学确定涉及重金属排放项目的环境安全防护距离。严禁在水源保护区、居民区、学校、医院等敏感区域内建设有重金属污染物排放的项目 | 项目位于规划的工业园范围内，卫生防护距离范围内无敏感点分布 |  |

2、环发[2012]98号符合性

本项目与环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》符合情况见表15-8。

表15-8  本项目与环发[2012]98号文相关审批要求符合情况

| 分 类 | 环发[2012]98号 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进一步强化环境影响评价全过程监管 | 化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风向的项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标的前提下，必须在依法设立、环境保护基础设施齐全经规划环评的产业园区内布设 | 本项目符合国家产业政策、清洁生产要求、满足污染物排放及总量控制要求，位于莱芜经济开发区 | 符合 |
|  | 在环境风险防控重点区域如居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等，已经因环境污染导致环境质量不能稳定达标的区域内，禁止新建或扩建可能引发环境风险的项目 | 项目位于莱芜经济开发区 | 符合 |
|  | 重点关注环境敏感目标保护、所涉及环境敏感区的主管部门相关意见、规划调整控制、防护距离内的居民搬迁安置方案和项目依托的公用环保设施或工程是否可行、是否存在环评违法行为 | 项目卫生防护距离满足相关要求，项目属于违规项目，本次环评属于现状评价 | 符合 |
|  | 对可能引发环境风险的项目，要重点关注环境风险评价专章和环境风险防范措施 | 环境风险专章和防范措施严格控制 | 符合 |

15.2.4 行业相关要求

对照电镀行业相关标准，本项目符合性见表15-9。

表15-9  本项目与电镀行业要求符合情况

| 文件标准 | 相关要求 | 项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《电镀行业清洁生产评价指标体系》 | Ⅲ级标准采用低铬或三价铬钝化工艺、无氰镀锌工艺、金属回收工艺 | 项目选用无氰工艺，采用三价铬钝化工艺，镀锌线配套金属回收措施 | 符合 |
|  | Ⅲ级标准根据工艺选择逆流漂洗、喷淋等，电镀无单槽清洗等节水方式，有用水计量装置 | 项目采取逆流清洗方式，配套用水计量装置 | 符合 |
|  | 锌利用率≥75% | 项目电镀线锌利用率91% | 符合 |
|  | 水重复利用率≥30% | 根据标准说明，多级逆流漂洗按级数计算清洗次数，则根据项目电镀线水平衡，项目电镀线水重复利用率42% | 符合 |
| 《电镀废水治理工程技术规范》 （HJ 2002-2010） | 电镀废水应分类收集、分质处理。其中，规定在车间或生产设施排放口监控的污染物，应在车间或生产设施排放口收集和处理；规定在总排放口监控的污染物，应在废水总排放口收集和处理。含氰废水和含铬废水应单独收集与处理。 | 项目废水分质处理，建设含铬废水、含油废水、含磷废水和综合废水处理系统，确保各处理单元排口达标排放 | 符合 |
|  | 废水总排放口应安装在线监测系统，并符合HJ/T 353、HJ/T 355和HJ/T 212的要求。 | 本次评价提出要求，要求企业在含铬废水处理单元排口和废水总排口安装在线监测装置 | 整改 |
|  | 电镀废水处理站应设置应急事故水池，应急事故水池容积应能容纳12h～24h的废水量。 | 项目设600m3事故水池，并与污水处理站连接，满足污水处理站应急需求 | 符合 |
| 《电镀行业规范条件》 | 新、改、扩建项目必须符合国家产业政策，项目选址应符合产业规划、环境保护规划、土地利用规划、环境功能区划以及其他相关规划要求 | 本项目选址位于莱芜经济开发区，符合园区规划 | 符合 |
|  | 在国务院、国务院有关部门和省、自治区、直辖市人民政府规定的自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重点保护区域不得新建、扩建相关项目。已在上述区域内运营的生产企业应根据区域规划和保护生态环境的需要，依法逐步退出 | 本项目不位于规定的各类保护区内 | 符合 |
|  | 新（扩）建项目应取得主要污染物总量指标，依法通过建设项目环境影响评价，建设项目环境影响评价文件未经审批不得开工建设，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，经竣工环保验收合格后方可正式投入生产使用。在已有电镀集中区的地市，新建专业电镀企业原则上应全部进入电镀集中区。企业各类污染物（废气、废水、固体废物、厂界噪声）排放标准与处置措施均符合国家和地方环保标准的规定 | 本项目已违规建成并投产，已纳入违规项目清单，本次开展现状评价。项目位于莱芜经济开发区，符合园区规划；项目各项污染物均能达标排放 | 符合 |
|  | 企业选用低污染、低排放、低能耗、低水耗、经济高效的清洁生产工艺，推广使用《国家重点行业清洁生产技术导向目录》的成熟技术。无《产业结构调整指导目录》淘汰类的生产工艺和本规范条件规定的淘汰落后工艺、装备和产品 | 本项目采用清洁生产工艺，无限制、淘汰工艺和设备 | 符合 |
|  | 品种单一、连续性生产的电镀企业要求自动生产线、半自动生产线达到70%以上 | 项目镀锌线为自动生产线 | 符合 |
|  | 生产区域地面防腐、防渗、防积液，生产线有槽间收集遗洒镀液和清洗液装置 | 企业已采取防渗措施，生产线设置槽间收集遗洒镀液和清洗液装置 | 符合 |
|  | 新（扩）建项目生产线配有多级逆流漂洗、喷淋等节水装置及槽液回收装置，槽、罐、管线按“可视、可控”原则布置，并设有相应的防破损、防腐蚀等防护措施 | 项目采用两级逆流清洗等节水措施，槽、罐、管线按“可视、可控”原则布置，并设有相应的防破损、防腐蚀等防护措施 | 符合 |
|  | 新（扩）建电镀项目根据加工零部件的品种、数量等优先选用高效低耗连续式处理设备，并达到电镀行业清洁生产标准中Ⅱ级指标以上水平 | 本项目选用自动镀锌线，符合清洁生产标准 | 符合 |
|  | 企业有废气净化装置，废气排放符合国家或地方大气污染物排放标准 | 企业配套一级碱洗措施处理废气，能够达标排放 | 符合 |
|  | 企业有合格废水处理设施，电镀企业和拥有电镀设施企业经处理后的废水符合国家《电镀污染物排放标准》（GB21900）有关水污染物排放限值要求或地方水污染物排放标准，排放的废水接受公众监督；其余纳入本规范条件的企业符合《污水综合排放标准》（GB8978）或地方水污染物排放限值要求 | 企业建设含铬废水处理和综合废水处理两级处理措施，满足排放标准要求 | 符合 |
|  | 企业产生的危险废物按照《国家危险废物名录》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)，设置规范的分类收集容器进行分类收集，并按照《危险废物转移联单管理办法》要求，交由有处置相关危险废物资质的机构处置，鼓励企业或危险废物处理机构进行资源再生或再利用 | 企业已设置危废仓库和废酸暂存桶，并签订了危废处置合同 | 符合 |
|  | 厂界噪声应符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348）要求 | 项目厂界噪声满足排放标准要求 | 符合 |

## 15.2.5 违规建设项目相关要求

## 本项目与山东省违规建设项目相关约束条件符合性见表15-10。

表15-10  本项目与山东省违规建设项目管理要求符合性一览表

| 序号 | 文 件 要 求 | 本工程相关内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 鲁政字[2015]170号《山东省人民政府关于印发山东省清理整顿环保违规建设项目工作方案的通知》 |
| 1.1 | 工作原则：规范一批，对符合产业政策但达不到环境管理要求的已有项目实行限产整治或停产整治 | 本项目符合产业政策，厂区存在一定环保问题，本次进行现状环境影响评估，督促企业规范环境管理，完善环保手续 |
| 1.2 | 整改范围、分类和时限：限产整治。对符合产业政策但达不到环境管理要求的3665个项目，分别采取限产整治、停产整治、停止建设等措施 | 本项目为“限产整治”类，本次开展现状评估，督促企业规范环境管理，完善环保手续 |
| 2 | 鲁环办[2015]36号《关于贯彻鲁政字[2015]170号文件的通知》 |
| 2.1 | 对纳入《全省环保违规建设项目整改分类清单》的环保违规建设项目，所在地环保部门都要纳入正常环境监管。除取缔关停类项目以外，凡具备安装条件的都要安装自动监控设施并与环保部门联网。其中，涉及燃煤机组、钢铁烧结机(球团)、焦化、石油炼化催化裂化装置、水泥窑、玻璃窑和碳素窑等生产设施、工艺的项目，自动监控设施要与省级监控平台联网 | 本项目已纳入正常环境监管，废水常规因子自动监控装置已安装并通过验收；特征因子在线监控尚未安装，本次评估已提出安装要求 |
| 2.2 | 依法完善手续的前提条件：①符合产业政策规定；②符合环境管理要求；③项目所在区域生态环境质量符合逐年改善的约束性要求 | 本项目符合产业政策要求；环保问题企业正在进行整改；所在区域环境空气质量同比改善 |
| 2.3 | 规范类项目。对完成限产、停产整治任务的项目，当地环保部门通过核查和日常监管认为符合环境管理要求的，可以调整为完善类项目，出具调整意见，按相应程序予以环保备案 | 本项目属于限产整治类，企业已基本完成整改，并已调整为完善类，本次通过开展现状评估，规范企业环保手续 |
| 3 | 鲁环函[2015]882号《山东省环境保护厅关于做好环保违规建设项目自动监控设施安装联网工作的通知》 |
| 3.1 | 纳入《全省环保违规建设项目整改分类清单》的环保违规建设项目，除取缔关停类项目外，凡具备安装条件的都要安装自动监控设施，并与各市监控平台联网。其中，涉及燃煤机组、钢铁烧结机(球团)、焦化、石油炼化催化裂化装置、水泥窑、玻璃窑和碳素窑等7类生产设施、工艺的项目，自动监控设施要与省级监控平台联网 | 本项目废水常规因子自动监控装置已安装并通过验收；特征因子在线监控尚未安装，本次评估已提出安装要求 |
| 3.2 | 目前所有正在生产的环保违规建设项目，须在2015年12月31日前完成自动监控设施的安装和联网工作 |  |

# 15.3项目所在县（市、区）生态环境质量同比改善情况

# 15.3.1环境空气质量同比改善情况

# 本次环评期间收集了区域2014年～2016年至今的莱芜市老年公寓站点（位于本项目S方向、3km处）的例行监测数据,详见表15-11。

表15-11  莱芜市老年公寓例行监测点2014～2016年环境空气结果统计一览表（mg/m3）

| 监测时间 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 |
| 月浓度 | 1月 | 154 | 61 | 218 | 161 | 98 | 50 | 176 | 125 | 91 | 62 | 190 | 125 |
|  | 2月 | 114 | 46 | 136 | 105 | 99 | 42 | 166 | 120 | 72 | 43 | 146 | 86 |
|  | 3月 | 104 | 53 | 196 | 106 | 71 | 49 | 181 | 108 | 56 | 45 | 180 | 82 |
|  | 4月 | 81 | 41 | 181 | 100 | 56 | 42 | 148 | 100 | 41 | 34 | 205 | 82 |
|  | 5月 | 50 | 38 | 152 | 76 | 46 | 28 | 149 | 97 | 35 | 31 | 131 | 59 |
|  | 6月 | 36 | 38 | 134 | 60 | 30 | 25 | 139 | 87 | — | — | — | — |
|  | 7月 | 25 | 30 | 144 | 57 | 19 | 30 | 123 | 76 | — | — | — | — |
|  | 8月 | 56 | 34 | 150 | 68 | 17 | 30 | 99 | 63 | — | — | — | — |
|  | 9月 | 51 | 37 | 146 | 72 | 33 | 38 | 127 | 75 | — | — | — | — |
|  | 10月 | 60 | 48 | 159 | 87 | 45 | 51 | 183 | 104 | — | — | — | — |
|  | 11月 | 89 | 63 | 193 | 145 | 56 | 51 | 155 | 101 | — | — | — | — |
|  | 12月 | 133 | 61 | 183 | 136 | 95 | 65 | 203 | 143 | — | — | — | — |
| 均值 | 79 | 46 | 166 | 98 | 55 | 42 | 154 | 100 | 59 | 43 | 170 | 87 |

# 由自动监测站例行监测数据可知，2016年，SO2平均浓度相比2014年下降25.3%，PM2.5平均浓度相比2014年下降11.2%，NO2、PM10平均浓度基本保持不变。

# 15.3.2地表水体环境质量同比改善情况

# 本次评价搜集了莱芜市监测站在嘶马河桥断面（位于本项目SW方向、6.3km）的例行监测数据，具体见表15-12。

表15-12  嘶马河例行监测点2013～2015年监测数据统计一览表（mg/m3）

| 监测时间 | 2013.8 | 2014.8 | 2015.8 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 8.01 | 8.22 | 8.74 |
| COD | 20 | 17 | 19 |
| 氨氮 | 0.665 | 0.635 | 0.385 |
| 挥发酚 | 0.0015 | 0.0021 | 未检出 |
| 石油类 | 0.061 | 0.1 | 未检出 |
| 总磷 | 0.06 | 0.029 | 0.019 |
| 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 锌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

# 根据监测站例行监测数据可知，2015年相对2013年，COD浓度变化不大，氨氮、挥发分、石油类、总磷等指标略有所改善。

# 目前随着莱芜经济开发区的成立和发展，园区内污水将逐步得到有效收集和管理，随着污水管网的铺设不断完善，区域地表水环境将得到进一步改善。

# 根据莱芜经济开发区建设环保局出具的环境监管意见，开发区大气环境质量和地表水环境质量近三年取得同比改善。

# 15.4其他需要说明的情况

# 无。